# Text boxes

Дифференциал БТР-3Е.23.280сбСБ

В 2011-2012 году Феодосийский казенный оптический завод освоил производство

дифференциалов кулачкового типа (собрал и испытал 36 штук). Завод изготовил

и испытал стендовое оборудование для проверки соответствия выпускаемых

изделий требованиям КД.

Назначение:

Дифференциал БТР-3Е.23.280 сбСБ

предназначен для комплектации ведущих мостов

легкобронированной техники (БТР-3Е).

Дифференциал можно использовать для

комплектации ведущих мостов БТР-70, БТР-80.

Комплект поставки:

Дифференциал комплектуется

звездочкой наружной, звездочкой

внутренней, сепаратором, корпусом

и комплектом сухарей.